ANEXO I – Termo de Referência

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA RUA COBERTA OSVALDO ARANHA

- OBJETO

Contratação de empresa especializada de arquitetura/engenharia para elaboração de estudos preliminares (laudo de sondagem de solo) e projetos executivos (arquitetônico definitivo, urbanístico, fundações, estruturas, hidrossanitário, luminotécnico, instalações elétricas, e, prevenção e combate a incêndios), referente a Rua Coberta localizada da Rua Osvaldo Aranha, em atendimento a uma demanda da Secretaria Municipal de Desporto, Lazer, Cultura e Turismo.

- JUSTIFICATIVA

Por prescindir de pessoal técnico em disponibilidade para a execução do estudo e do projeto em questão, o Município de São Jerônimo faz necessária a contratação de empresa especializada, cumpridas as normas estabelecidas na Lei Federal nº 8666/93, sendo que a execução dos serviços objeto desta licitação são de extrema importância tendo em vista servirem de suporte ao setor de planejamento quanto a elaboração de projetos para execução de obras para urbanização e cobertura da Rua Osvaldo Aranha (trecho entre Av. Ramiro Barcelos e Rua Cel. Soares de Carvalho), visando fornecer estruturas para os eventos culturais do município.

Justificamos a solicitação, portanto, com a finalidade de fomentar o turismo e o comércio local, em atendimento a uma demanda da Secretaria Municipal de Desporto, Lazer, Cultura e Turismo para criar uma área de lazer e entretenimento em pleno centro da cidade.

A elaboração de estudos técnicos, projetos básicos e executivos é reputada como indispensável e essencial, pois sem estes não é possível executar as obras de arquitetura e engenharia.

- INTRODUÇÃO

  - Localização

O projeto de Rua Coberta está localizado na Rua Osvaldo Aranha, no trecho que se localiza entre a Av. Ramiro Barcelos e Rua Cel. Soares de Carvalho, em frente à Praça Júlio de Castilhos, município de São Jerônimo, RS.

  - Contexto

O trecho da Rua Osvaldo Aranha que se localiza entre a Av. Ramiro Barcelos e Rua Cel. Soares de Carvalho, em frente à Praça Júlio de Castilhos é um local importante para o município de São Jerônimo. Abrigando a Igreja Matriz e a Câmara de Vereadores, este trecho é palco das feiras e festividades anuais, além de ser o ponto central da gincana que acontece na cidade.

Figura 2 – Locação frente à Praça Júlio de Castilhos

- PROJETO BÁSICO

  - Cobertura Metálica

Com intuito de abrigar as festividades anuais do calendário cultural de São Jerônimo, surge a necessidade de elaborar uma cobertura na rua Osvaldo Aranha. Prevê-se uma cobertura metálica por atender melhor esteticamente e estruturalmente as diretrizes do projeto.

  - Pavimentação

É prevista a manutenção da pavimentação existente da Rua Osvaldo Aranha. Porém, complementa-se a urbanização da via com pinturas e sinalizações horizontais específicas.

  - Módulos Comerciais

Prevendo a necessidade de pequenos comércios junto à cobertura para que deem subsídio às festividades além de manter a vitalidade da rua, é necessário prever módulos comerciais abrigados sob a cobertura.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Exigências de qualificação técnica:

5.1.1 Declaração da empresa informando o(s) técnico(s) responsável(is) pela execução dos serviços, objeto deste edital, e por todo e qualquer contato com a fiscalização da mesma. A comprovação será feita, em se tratando de sócio(s) através do contrato social, em se tratando de funcionário(s) através de cópia da CTPS ou contrato de prestação de serviços.

5.1.2	Comprovação de aptidão

Comprovação de aptidão por meio de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante tenha em seu quadro funcional responsáveis técnicos que tenham executado com bom desempenho serviços pertinentes e compatíveis em características com objeto da licitação. Os atestados deverão ser devidamente certificados pela entidade de classe competente (CREA ou CAU) e acompanhados pela sua respectiva CAT.

  - Caso seja necessário realizar alterações estéticas no projeto básico, a empresa deverá informar a fiscalização do contrato para que a demanda seja aprovada.

- ESCOPO DO PROJETO DE ENGENHARIA

Nas descrições abaixo, constam os parâmetros e as condições a serem cumpridas na elaboração do objeto.

6.1. Os trabalhos deverão ser executados de acordo com este Termo de Referência;

6.2. A apresentação da proposta implica na aceitação imediata, pela proponente, do inteiro teor das presentes especificações técnicas e de serviços, bem como de todas as disposições legais que se aplicam ao objeto;

6.3. É tarefa da contratada, apresentar-se ao fiscal do contrato, procurando-o em seguida, para a devida apresentação, providências e informações quaisquer a serem solicitadas de parte a parte, do início até a conclusão dos serviços contratados;

6.4. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas se for o caso. Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação:

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI;

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CAU - CREA / CONFEA;

- Código de Obras Municipal;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

- Normas das concessionárias locais de serviços e Corpo de Bombeiros;

- Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); (

- Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

- Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato

6.5. A contratada deverá apresentar ART de sondagem e laudo de sondagem, contendo plantas com a localização de todas as sondagens e ensaios executados, devidamente amarrados a pontos conhecidos e de fácil identificação.

6.6. A contratada deverá apresentar Projeto Arquitetônico Definitivo de todos os projetos contratados. Entende-se por Projeto Arquitetônico Definitivo o conjunto de desenhos e especificações com a planta de situação e locação, implantação com níveis, plantas baixas e de cobertura, layout, cortes e elevações, além detalhes construtivos necessários para o entendimento da proposta e execução do projeto.

6.7. A contratada deverá apresentar Projeto Estrutural de todos os projetos contratados. Entende-se por Projeto Estrutural o conjunto de desenhos e tabelas com definição do sistema estrutural em plantas, cortes, elevações, além de quantitativos de materiais, e outros desenhos que se façam necessários para entendimento da proposta e execução da obra.

6.8. A contratada deverá apresentar Projeto de Fundações de todos os projetos contratados. Entende-se por Projeto de Fundações o conjunto de desenhos e especificações que informa a locação, características e dimensões dos elementos de fundação.

6.9. A contratada deverá apresentar Projeto de instalações hidrossanitárias do Anfiteatro e do Espaço para Feiras. Entende-se por Projeto Hidrossanitário o conjunto de desenhos e especificações com planta e perfis das redes/ligações além de esquemas verticais e isométricos representando as tubulações, prumadas, reservatórios, barriletes, caixas de passagem e inspeção, e detalhes de elementos da instalação necessários à perfeita compreensão do projeto. Caso sejam adotadas soluções individuais de fossas sépticas/sumidouros, a contratada deverá apresentar projeto completo, com dimensionamento e teste de absorção do solo, ou, para soluções individuais de fossas sépticas/filtros anaeróbios, deverá apresentar projeto completo, com dimensionamento e indicação do destino final.

6.10. A contratada deverá apresentar Projeto de Iluminação e Projeto de Instalações Elétricas de todos os projetos contratados. Entende-se por Projeto de Iluminação o sistema de luzes que desempenha diversas funções de efeito artístico. Entende-se como Projeto de Instalações elétricas o conjunto de desenhos e especificações com as plantas de distribuição dos circuitos e pontos de energia, telefonia e lógica, dispositivos de proteção, detalhes da entrada de energia, estudo de viabilidade para instalação de SPDA conforme NBR 5419 e, se necessário, projeto de SPDA do mesmo, alimentação proveniente de subestação, quadro de cargas, diagrama unifilar, quadro de legendas.

6.11. A contratada deverá apresentar Memorial Descritivo de todos os projetos contratados.  O memorial descritivo é um documento que detalha todo o projeto a ser realizado, onde estão relacionados, um a um, todos os itens para a execução da obra. Este memorial tem o objetivo de contar pormenorizadamente todo o desenvolvimento do projeto, devendo representar uma exposição geral do projeto, descrição detalhada da obra orientando os métodos construtivos adotados e procedimentos a serem observados, estipulando padrões de execução e acabamento estabelecidos que devam ser alcançados para que se considere determinada etapa ou serviço efetivamente concluído, inclusive relação geral de arquivos fornecidos com sua nominação, e dos princípios em que se baseiam, com justificativa e explicações das soluções e conceitos apresentados junto das especificações de materiais e peças de acabamento.

6.12. A contratada deverá apresentar Projeto da Instalação de Prevenção e Combate a Incêndio de todos os projetos contratados. Trata-se do dimensionamento das instalações de combate a incêndio, extintores, hidrantes e/ou sprinklers, conforme o caso, apresentação do projeto executivo, com relação e especificação dos materiais e aprovação no Corpo de Bombeiros, bem como preenchimento de documentos específicos para aprovação no Corpo de Bombeiros.

6.13. A contratada deverá apresentar Cronograma físico-financeiro dos projetos contratados. Entende-se por Cronograma físico-financeiro a representação gráfica do plano de execução da obra (cobrindo todas as fases, mobilização e desmobilização) e o esquema financeiro, resultado da somatória dos quantitativos pelos preços unitários, compreendendo o fornecimento de materiais e execução das obras.

6.14. A contratada deverá apresentar Planilha orçamentária, Memória de Cálculo, BDI e Encargos Sociais dos projetos contratados, devidamente truncadas, conforme segue:

Devem ser apresentadas as memórias de cálculo referentes a 100% dos quantitativos, assim como deverá ser apresentado o cronograma físico-financeiro detalhado da obra.

Todos os preços unitários deverão ser acompanhados das respectivas planilhas de Composição de Custo Unitário. Estas deverão ser compatíveis com os quadros demonstrativos de consumo de materiais e resumo de distâncias de transporte, o esquema ilustrativo de localização de fontes de materiais, canteiro e instalações industriais e a relação do equipamento mínimo.

No orçamento detalhado do custo global da obra deve constar campo que informe as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas, como também coluna indicando a fonte referência com a respectiva codificação do preço unitário utilizado, assim como deve ser apresentado as composições para as taxas de BDI, Encargos Sociais e para as composições próprias. Deve se considerar utilizar BDI diferenciado para aquisição ou fornecimento de materiais e equipamentos.

Deverão ser levantados todos os quantitativos relativos aos serviços projetados, inclusive elaborada a memória de cálculo dos mesmos, bem como especificada as unidades relativas a cada item, não sendo admitida utilização de verba.

Os preços unitários devem ser obtidos na Tabela do SICRO e SINAPI (versão mais atualizada). Todavia, caso o serviço não conste nestas tabelas, o projetista poderá usar a tabela que mais se adequar ao caso, desde que seja produzida por um órgão governamental.

Caso algum serviço não esteja previsto nas tabelas de referência, deve-se fazer a composição de preços, utilizando, obrigatoriamente, os insumos constantes nas citadas tabelas ou obtido por meio de cotação de preços (apresentar fontes), obtidas no mercado.

7. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS TRABALHOS

As Minutas dos Projetos Executivos deverão ser entregues conforme prazos e conteúdo estipulados pelo item 8. do presente termo de referência.

As minutas deverão ser apresentadas em formato PDF, Word, Excel, DWG e/ou outras soluções usuais compatíveis com os sistemas utilizados pela Prefeitura e, devem ser entregues em via digital (1 CD) e em via impressa (01 cópia de cada), para análise e aprovação da Prefeitura Municipal de São Jerônimo. Os desenhos gráficos deverão ser elaborados por meio de plantas digitalizadas padronizados conforme exigências das normas da ABNT, em escala e padrão compatíveis, compreendendo plantas de situação, plantas baixas, detalhamentos, paginações, cortes, vistas e perspectivas, entre outras necessárias ao entendimento da proposta. Deverão ser apresentadas as metodologias adotadas, os serviços executados e os resultados obtidos, em estrita consonância com o presente Termo de Referência.

Após as alterações solicitadas pela fiscalização do contrato, ou após aprovação do projeto, para entrega definitiva, a contratada deverá apresentar os serviços em 03 vias digitais (3CDs – formatos PDF, Word, Excel e DWG) e 03 impressas, conforme quadro abaixo:

| VOL. Nº | CONTEÚDO | FOLHA | Nº DE VIAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estudos e Projetos Executivos | A3, A2, A1 | 3 |
| 2 | Memorial Descritivo, Memória de cálculo, Planilhas orçamentárias, Composições, BDI, Encargos Sociais, ART e ou RRT dos serviços | A4 | 3 |

As pranchas deverão conter selo com as seguintes informações:

Cliente: Prefeitura Municipal de São Jerônimo.

Nome do Projeto: TÍTULO DO PROJETO EXECUTIVO

Responsável Técnico: Responsável pelo projeto, com respectivo CREA/CAU.

Desenho: Responsável pelo desenho.

Prancha: Número da prancha

Escala: Escala do desenho

A Impressão Definitiva dos Projetos Executivos deverá estar de acordo com a Minuta do Projeto Executivo aprovada, observado as correções, complementações e esclarecimentos abordados nas análises elaboradas pela Prefeitura.

8. PRAZOS DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO

O objeto do projeto deverá ser entregue num prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato. A entrega deverá ser efetuada ao fiscal do contrato, da Prefeitura Municipal de São Jerônimo, situada à Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - Centro, nesta Cidade.

| OBJETO | CONTEÚDO | PRAZO | PAGAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realização do levantamento preliminar e entrega de Anteprojeto arquitetônico para aprovação do Governo Municipal | Até 15 dias a contar da assinatura do contrato | 20% do valor total do contrato |
| 2 | Entrega PROJETO EXECUTIVO COMPLETO, composto por estudos, projetos executivos, ART/RRT, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilhas Orçamentárias, Composições, BDI, Encargos Sociais e Cronograma físico-financeiro da obra | Até 60 dias a contar da assinatura do contrato | 80% do valor total do contrato |

Deverá ser obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado para entrega dos serviços. A fiscalização do contrato terá o prazo de 7 (sete) dias úteis para análise do material e, após emissão do atestado de conformidade, a contratada poderá emitir as notas fiscais correspondentes a etapa entregue.

O Município pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

9. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de Elaboração de Projetos serão fiscalizados, coordenados e supervisionados, nos aspectos cabíveis, pela Prefeitura Municipal de São Jerônimo/RS. Após entrega de cada etapa do serviço descrita no cronograma físico-financeiro, a fiscalização do contrato terá prazo de 7 dias úteis para avaliar os serviços e solicitar complementação ou correções, caso necessário.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em caso de surgimento de dúvidas referentes a esse Termo, durante a execução dos serviços, essas deverão ser imediatamente sanadas com a contratante;

É obrigação da contratada executar o objeto do Contrato a ser celebrado, observando os critérios de qualidade técnica e prazos previstos.

ANEXO II – MODELO PROPOSTA

| Nº ........./2022 | DATA: ............ | HORÁRIO: ........... horas |
| --- | --- | --- |
| Razão social: |
| Endereço: |
| Município: Estado: |
| CNPJ/MF: Ins. Estadual: |
| Fone: Fax: CEP.: |
| E-mail: |
| 1-OBJETO – Contratação de empresa especializada de arquitetura/engenharia para elaboração de estudos preliminares (laudo de sondagem de solo) e projetos executivos (arquitetônico definitivo, urbanístico, fundações, estruturas, hidrossanitário, luminotécnico, instalações elétricas, e, prevenção e combate a incêndios), referente a Rua Coberta localizada da Rua Osvaldo Aranha. Item Descrição do Objeto Unid. Quant. Preço Unit. R$ T/ITEM R$ 01 Contratação de empresa especializada de arquitetura/engenharia para elaboração de estudos preliminares (laudo de sondagem de solo) e projetos executivos (arquitetônico definitivo, urbanístico, fundações, estruturas, hidrossanitário, luminotécnico, instalações elétricas, e, prevenção e combate a incêndios), referente a Rua Coberta localizada da Rua Osvaldo Aranha, em atendimento a uma demanda da Secretaria Municipal de Desporto, Lazer, Cultura e Turismo. ANEXO I - Termo de Referência. Serviço 01 VALOR TOTAL/R$= 2 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da abertura da Proposta de Preço. |
| 3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, Conforme Edital Banco........................Agencia.................C/C..................... |
| 4– DECLARAÇÃO: DECLARAMOS para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o(s) preço(s) oferecido para o(s) lote(s) acima, englobam todas as despesas de transportes, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto. |
| 5 – Se vencedora da licitação, assinará o termo de contrato na qualidade de __________________ o(a) Sr.(a)_______________________ portador(a) do CPF Nº __________________, RG N.º_____________ .Residente na rua________________, nº ___________, Cidade____________. |
| São Jerônimo, ...... de............................... de 2022. ASS:_______________________________ DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL |

ANEXO III

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa _____________________________________________________________________, cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do Artigo sétimo da Constituição Federal de 05/10/1988.

Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal: “... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.

Ressalva:

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

__________, _______.de _______________________.de 2022.

_______________________________

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Razão Social da licitante) ...................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

_____________________, em _____ de _____________de 2022.

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

Nome completo

carimbo do CNPJ

# Text boxes

Figura 1 - Localização da Rua Coberta