HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2023

Proc. Adm. 435/2023

Pregão Online Banrisul (www.pregaobanrisul.com.br) / www.saojeronimo.rs.gov.br

OBJETO: aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades de Saúde da Sede e do Interior do Município, conforme especificações descritas no anexo I do edital.

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal nº 10.520/2002, artigo 6º do Decreto Municipal nº 4.522/2014 e o Edital, bem como, os termos do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO a classificação final e ADJUDICO o  objeto do presente certame, a empresa, conforme segue:

Empresa Vencedora: SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

CNPJ: 	04.648.801/0001-19

| Item | Descrição do item | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Total Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DETECTOR FETAL, BATERIA RECARREGÁVEL/BIVOLT OU 220V, DIGITAL PARA MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, SENSIBILIDADE A PARTIR DE 9 SEMANAS, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 2 MHZ. AUTOFALANTE EMBUTIDO DE 1,2 W E GABINETE EM ABS. DISPLAY LCD COM MOSTRADOR DIGITAL, APRESENTAÇÃO DE F.C.F. ESCALA DE MEDIÇÃO DA FCF DE 50 A 240 BPM. ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE COM CONTROLE DE VOLUME; ENTRADAS: FONE DE OUVIDO, USB, CARREGADOR DE BATERIA E CONEXÃO DO TRANSDUTOR; AUTONOMIA DA BATERIA POR NO MÍNIMO 4 HORAS E INDICADOR DE CARGA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: NÃO DEVE SER PORTÁTIL. 220 V OU BIVOLT. MARCA/MODELO: MD FD 200 D | UNID. | 5 | R$ 500,00 | R$ 2.500,00 |
| 3 | AUTOCLAVE, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR; DISPLAY EM LCD VISUALIZA TODAS AS FUNÇÕES DA AUTOCLAVE E INFORMA SOBRE A PRESSÃO, TEMPERATURA, TEMPO E ALARMES SOBRE FALHAS DO SISTEMA; CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO; TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA; SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA; SENSOR DE TEMPERATURA; SENSOR DE PRESSÃO; SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA (SOBRE TEMPERATURA E SOBRE PRESSÃO); VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO); CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: VOLTAGEM 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO. MARCA/MODELO: BS Digitale 4.2 | UNID. | 4 | R$ 6.400,00 | R$ 25.600,00 |
|  |  |  |  | Valor Total | R$ 28.100,00 |

Empresa Vencedora: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 	33.068.320/0001-32

| Item | Descrição do item | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Total Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ELETROCARDIÓGRAFO COM 12 CANAIS, COM TELA TOUCH SCREEN, NO MÍNIMO 4 POLEGADAS QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DE FREQÜÊNCIA CARDÍACA, RITMO, PRÉ ANÁLISE DO ECG E VISUALIZAÇÃO DE ACESSO DO MENU OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO PARA CONFIGURAÇÕES. QUE PERMITA INSERIR O NOME DA UNIDADE DE SAÚDE E DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO E PESO. COM ACESSO A RELATÓRIOS DE EXAMES REALIZADOS; ANÁLISE DE RESULTADOS DE ECG E REIMPRESSÃO DE EXAMES; COM DETECÇÃO DE MARCAPASSO E FILTRO PARA CONTROLE DE ARRITMIA. COM IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO. COM MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 150 EXAMES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 04 HORAS. IDIOMA: PORTUGUES, ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 CABO ECG 10 VIAS, 06 ELETRODOS PRECORDIAS, 01 CONJUNTO ELETRODOS DE MEMBROS, 01 ROLO DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL FORMATO A4, 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E 01 BATERIA LÍTIO RECARREGÁVEL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. MARCA/MODELO: MEDIKEE/SHENZHEN MEDIKEE DESIGN & MANUF. CO., LTD.-CHINA, REP. POP./MK-1212A/80901119015 | UNID. | 1 | R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 |
|  |  |  |  | Valor Total | R$ 5.650,00 |

Empresa Vencedora: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ: 	30.644818/0001-08

| Item | Descrição do item | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Total Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO, COMPOSTO POR CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR E UNIDADE DE ÁGUA. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. BASE COM DESENHO ERGONÔMICO, TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. APOIO DOS BRAÇOS: DOIS BRAÇOS FIXOS, REVESTIDOS NO MESMO MATERIAL DA CADEIRA. ENCOSTO DE CABEÇA: ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. ESTOFAMENTO: AMPLO COM APOIO LOMBAR RESSALTADO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA REVESTIDA COM MATERIAL LAMINADO, SEM COSTURA, ATÓXICO E ANTICHAMAS, COR A ESCOLHER. POSSUIR CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. AMBIDESTRO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. ALTURA APROXIMADA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 460 MM E MÁXIMA DE 810 MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 V. FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60 HZ. CONSUMO DE POTÊNCIA: 350 VA. ACIONAMENTO PELO PEDAL ACOPLADO A BASE FAZENDO UM CORPO SÓ: 3 PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR, SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO. PEDAL PROGRESSIVO. EQUIPO COM 1 SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, 2 TERMINAL SEM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO, BRAÇO ACOPLADO PNEUMÁTICO COM REGULAGEM HORIZONTAL. MANGUEIRAS: LISAS, ARREDONDADAS E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS ATRAVÉS DE VÁLVULAS PNEUMÁTICAS INDIVIDUAIS. TAMPO DE INOX: REMOVÍVEL. RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML PARA ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE. ESTRUTURA DO EQUIPO CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250ºC, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. PUXADORES BILATERAIS. UNIDADE DE ÁGUA: 2 SUCTORES DE SALIVA. SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR. MANGUEIRAS: LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS.REGISTRO DE ACIONAMENTO E REGULAGEM DA ÁGUA NA CUBA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA. CUBA DA CUSPIDEIRA EM CERÂMICA, PROFUNDA E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA HIGIENE E ASSEPSIA COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE ÁGUA. CONDUTORES DE ÁGUA QUE BANHAM A CUBA CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. ESTRUTURA DA UNIDADE DE ÁGUA CONSTRUÍDA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO COM PROTEÇÃO ANTI-UV. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 250ºC, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. REFLETOR COM 3 PONTOS (LÂMPADAS) DE LED COM 3 INTENSIDADES AJUSTÁVEIS DE ILUMINAÇÃO (10.000/20.000/30.000 LUX). CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALTA GIRO TOTAL, LEVE, COM ALTA DURABILIDADE E AMPLA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES.PROTETOR FRONTAL: REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA E AUTOCLAVÁVEIS QUE POSSIBILITAM O ISOLAMENTO EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SISTEMA PUSHBUTTON, MICROMOTOR INTRA, CONTRA ÂNGULO INTRA E PEÇA RETA INTRA. ACOMPANHA MOCHO AUXILIAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BASE COM CINCO RODÍZIOS, ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL, ATRAVÉS DE ALAVANCA, ACIONAMENTO A GÁS. ESTOFAMENTO PVC SEM COSTURAS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:220V OU BIVOLT.A INSTALAÇÃO DEVERÁ ESTAR INCLUSA. O CONSULTÓRIO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. MARCA/MODELO: DENTEMED/ CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX | UNID. | 2 | R$ 21.000,00 | R$ 42.000,00 |
|  |  |  |  | Valor Total | R$ 42.000,00 |

Empresa Vencedora: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 	37.000.324/0001-30

| Item | Descrição do item | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Total Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINA COM TEMPERATURA REGULADA, FAIXA DE 2 A 8°C, TEMPERATURA CONTROLADA 4°C, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA E BAIXA TEMPERATURA), CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA, GABINETE VERTICAL, PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE DE 420 LITROS, REVESTIMENTO INTERNO DE AÇO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DEGELO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, ILUMINAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE ALARME EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA QUE AVISA E MANTÉM OS MESMOS PARÂMETROS DE TEMPERATURA INTERNA DO EQUIPAMENTO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:220V OU BIVOLT. MARCA: ELBER MODELO: CSV420 | UNID. | 1 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 |
|  |  |  |  | Valor Total | R$ 12.500,00 |

ITEM DESERTO:

| Item | Descrição do item | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E QR. CODE: LEITURA DE DANFES, FEBRABAN E QR. CODE EM QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE, INCLUSIVE EM TELAS; PADRÃO DE CÓDIGO DE BARRAS RECONHECIDOS: 1D E 2D; MODO DE OPERAÇÃO: MANUAL (GATILHO) E AUTOMÁTICA;SENSOR DE IMAGEM: 1080X720 PIXELS;) INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR; CABO DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 M;SUPORTE INCLUSO; | UNID. | 1 |

São Jerônimo, 07 de dezembro de 2023.

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAÚJO

SECRETÁRIA DE GOVERNO